Приложение 1

к решению областного совета

________________№________________

Зоны санитарной охраны подземных водозаборов «Богдановский» и «Григорьевский», Новолуганской фильтровальной станции Часовоярского РПУ

КП «Компания «Вода Донбасса»

Границы зон санитарной охраны (далее – ЗСО) подземных водозаборов «Богдановский» и «Григорьевский», согласно проектам, разработанным Специализированным проектно-конструкторским институтом КП «Компания «Вода Донбасса», утверждаются из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего –поясов ограничений. Границы зоны санитарной охраны Новолуганской фильтровальной станции, согласно проекту, разработанному Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП «Компания «Вода Донбасса», утверждаются из двух поясов: первого – строгого режима и санитарно-защитной полосы – зоны ограничений.

Подземный водозабор «Богдановский»

1. Первый пояс ЗСО расположен на землях Часовоярского лесничества Славянского гослесхоза и представляет собой неправильный многоугольник. Границы первого пояса удалены от скважин 1-Э и 2-Э на 50 м, а от насосной станции, совмещенной с накопительным резервуаром – на 30 м.

Протяженность границы первого пояса составляет 650 м, площадь территории – 2,2 га.

2. Граница второго пояса – огибающая линия на расстоянии 310 м от скважин №№1-Э и 2-Э, протяженностью 2,2 км. Площадь территории второго пояса составляет 37 га.

3. Третий пояс ЗСО подземного водозабора накладывается на третий пояс Артемовского регулирующего питьевого водохранилища. Западная боковая граница совпадает с границей первого пояса ЗСО канала Северский Донец-Донбасс, вниз по потоку подземных вод граница удалена от скважины 1-Э на 880 м, вверх по потоку – на 4200 м от скважины 2-Э, боковые границы – на 1880 м от скважин №№1-Э и 2-Э. Протяженность границы третьего пояса 138 км, площадь – 1125 га.

ЗСО водозабора расположена на землях Часовоярского лесничества Славянского гослесхоза, Калининского сельского совета Артемовского района, Константиновской государственной сортоиспытательной станции.

Подземный водозабор «Григорьевский»

1. Подземный водозабор состоит из двух галерей каптажных колодцев.

Граница первого пояса ЗСО по Западной галерее общая для 11 каптажных колодцев, накопительных резервуаров и насосной станции с удалением 50 м от каптажных колодцев и 30 м от резервуаров и насосной станции. Протяженность границы - 1,08 км, площадь первого пояса -  4,41 га.

Граница первого пояса по Восточной галерее общая для 6 каптажных колодцев с расстоянием по 50 м от них. Протяженность границы -  0,62 км, площадь первого пояса – 2,92 га.

Общая протяженность границы первого пояса ЗСО по Григорьевскому водозабору – 1,7 км, общая площадь ЗСО – 7,33 га.

Первый пояс ЗСО расположен на землях Часовоярского лесничества Славянского гослесхоза.

2. Граница второго пояса ЗСО общая для Западной и Восточной галерей. Это огибающая ломаная линия на расстоянии 340 м от каптажных колодцев К-1, К-11 вверх по течению грунтового потока и 250 м вниз по течению от каптажных колодцев К-10 и К-16.

Протяженность границы второго пояса ЗСО водозабора составляет 3,8 км, площадь второго пояса ЗСО – 8,46 га.

3. Граница третьего пояса ЗСО – огибающая ломаная линия по местным водоразделам вверх по потоку и боковым притокам, с южной и западной сторон совпадает с границей первого пояса ЗСО канала Северский Донец-Донбасс. Третий пояс ЗСО подземного водозабора накладывается на третий пояс Артемовского регулирующего питьевого водохранилища.

Протяженность границы третьего пояса ЗСО водозабора составляет 7,45 км, площадь третьего пояса ЗСО – 285,5 га.

ЗСО расположена на землях Часовоярского лесничества Славянского гослесхоза и Калининского сельского совета Артемовского района.

Новолуганская фильтровальная станция

1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается по периметру существующего ограждения площадки водопроводных сооружений.

Протяженность границы первого пояса ЗСО фильтровальной станции составляет 0,4 км, площадь первого пояса – 1,0 га.

2. Граница санитарно-защитной полосы фильтровальной станции устанавливается на расстоянии 100 м от ограждения.

Протяженность границы санитарно-защитной полосы фильтровальной станции составляет 1,2 км, площадь – 8,0 га.